## Slide 1
96CH LV 老化测试结果一页总结
老板版：只保留工作量、通过率、方案选择和最终建议
Mold Oring 已通过 1,020,000-1,085,000 次寿命验证，达到原设计寿命 270,000 次的约 3.8-4.0 倍；建议作为寿命提升方案推进。
测试类型
2 类
跑测数量
19 台
到达终点
16 台
总体 PASS
15 台 / 79%
Fail 已闭环
2 台
风险复核
2 项
Mold Oring
13 / 14 PASS
通过率 93%
完成度高，已验证至 1,020,000-1,085,000 次。
建议作为后续寿命提升方向推进。
OTP-O ring
2 / 5 PASS
通过率 40%
2 台已有分析报告和闭环，判定 Fail。
不建议作为当前通过方案。
Decision
继续推进 Mold Oring；OTP-O ring 作为失效/风险参考保留。